## Slide 1
Matière
Automatique des systèmes linéaires
Animé par : M. K. Arsène
COULIBALY
Niveau & Filière : Génie Indus

## Slide 2
Plan
1. Notion de systèmes asservis
2. Modélisation Mathématiques des systèmes Automatiques
3. Dynamiques des systèmes asservis
4. Analyse fréquentielle des systèmes
5. Etude des systèmes linéaires du 1er et du 2nd Ordre
6. Stabilité des systèmes asservis
7. Correction des systèmes

## Slide 3
Rappels
1. Notion de système
Système
Entrées
Sorties
Un système physique est un opérateur faisant correspondre des réponses R (sorties) à des Sollicitations S (Entrées). Dans les conditions réelles un systèmes physiques peut posséder plusieurs entrées et plusieurs sorties.
Sollicitations
Réponses

## Slide 4
Rappels
1. Notion de signal
Un signal peut être considéré comme toute sollicitation ou réponse d’un système.
Les sollicitations ou excitations sont les signaux d’entrées
Les réponses sont les signaux de sorties
Pour la suite on adoptera e comme signal d’entrée et s comme signal de sortie

## Slide 5
Rappels
1.1. Signaux temporels
Système
E(t)
S(t)
Décrire temporellement un signal consiste à invoquer son évolution au cours du temps
e(t) et s(t) sont donc les représentations temporelles des signaux e et s

## Slide 6
Rappels
1.2. Signal causal
Système
E(t)
S(t)
Décrire temporellement un signal consiste à invoquer son évolution au cours du temps
e(t) et s(t) sont donc les représentations temporelles des signaux e et s

## Slide 7
Rappels
1.2. Signal causal
Décrire temporellement un signal consiste à invoquer son évolution au cours du temps

## Slide 8
Rappels
2. Système linéaire
Un système linéaire est un système régis par une équation différentielle à coefficients constants
Où les coefficients ai et bj sont constants
L’équation différentielle décrit le régime dynamique et statique(permanent) du système. L’ordre du système est le degré le plus de l’équation différentielle.

## Slide 9
Rappels
3. Système non linéaire
Dans un système non linéaire, la relation en régime permanent entre l’entrée et la sortie appelée caractéristique statique n’est pas une droite
Pour étudier un tel système il il faut fixer un point de fonctionnement Po et ensuite étudier les variations du système autour de ce point de fonctionnement.

## Slide 10
Notion de systèmes asservis
1. Définition de l’automatique
L’automatique est l’ensemble des techniques permettant le contrôle automatique des procédés industriels ou d’appareillages divers.
L’automatique intervient dans plusieurs domaines :
La mécanique
L’électricité
La chimie
etc

## Slide 11
Notion de systèmes asservis
1. Définition de l’automatique
L’objectif est entre autre de :
Eviter l’intervention de l’homme
  Economie du personnel
Réalisation d’opérations
  Précises
  Complexes( Conduite automatique d’une voiture)
  Pénibles ou dangereux pour l’homme(manipulation de produits nossifs)
Remplacer l’homme dans les taches répétitives ou dénuées d’intérêts
  Boite de vitesse automatique(automobile

## Slide 12
Notion de systèmes asservis
2. Exemples de systèmes automatiques
1. 1. Alimentation d’une ville en eau potable
Pression constante = niveau d’eau
constant

## Slide 13
Notion de systèmes asservis
2. Exemples de systèmes automatiques
1. 1. Alimentation d’une ville en eau potable

## Slide 14
Notion de systèmes asservis
2. Exemples de systèmes automatiques
1. 1. Alimentation d’une ville en eau potable
Pour réguler le niveau manuellement, il faut :
Observer/mesurer le niveau
2. Comparer à la consigne et raisonner pour prendre une décision
3. Agir sur la vanne (ouvrir ou fermer)
(doucement/brusquement)

## Slide 15
Notion de systèmes asservis
2. Exemples de systèmes automatiques
1. 1. Alimentation d’une ville en eau potable
Etapes de la régulation

## Slide 16
Notion de systèmes asservis
2. Exemples de systèmes automatiques
1. 1. Alimentation d’une ville en eau potable
Passage régulation manuelle à régulation automatique

## Slide 17
Notion de systèmes asservis
2. Exemples de systèmes automatiques
1. 1. Alimentation d’une ville en eau potable
En pratique

## Slide 18
Notion de systèmes asservis
2. Exemples de systèmes automatiques
1. 2. Conduite automobile
On souhaite maintenir une vitesse de consigne donnée (50 km/h).
La vitesse réelle du véhicule dont la mesure est obtenue par un tachymètre
La position du véhicule par rapport au couloir de circulation
Le conducteur qui analyse les données et agit en conséquence
Le véhicule sur lequel on agit par l’intermédiaire d’accélération / décélération /freinage / direction.
Les éléments constituants la chaîne de régulation

## Slide 19
Notion de systèmes asservis
2. Exemples de systèmes automatiques
1. 2. Conduite automobile
Schéma simplifié de régulation de la vitesse d’un véhicule

## Slide 20
Notion de systèmes asservis
3. Schéma bloc d’une régulation automatique

## Slide 21
Notion de systèmes asservis
3. Schéma bloc d’une régulation automatique
3.1. Les éléments intervenants dans le schéma de régulation automatique sont les suivants :
Le comparateur : Construit le signal d’erreur e(t) = w(t) – y(t)
Le régulateur/contrôleur : génère le signal de commande u(t) à partir du signal d’erreur e(t)
Actionneur/Amplificateur de puissance : Amplifie la puissance du signal de commande u(t) de façon à ce qu’il soit applicable au processus
Processus : Installation à asservir
Capteurs : Forme une image y(t) aussi fidèle que possible de la grandeur réglée brute x(t)

## Slide 22
Notion de systèmes asservis
3. Schéma bloc d’une régulation automatique
3.2.Principaux signaux d’un système de régulation automatique
La consigne w(t) : Signal à poursuivre, défini par l’utilisateur, le cahier des charges ou un autre processus
La grandeur réglée brute x(t) : Grandeur physique réglée, dans son unité physique propre, seule une image peut être obtenue par l’intermédiaire d’un capteur
La grandeur réglée mesurée y(t) : Image de la grandeur réelle, fournie par le capteur (le régulateur reçoit l’information sur y(t) et non sur x(t)).
La commande u(t) : Signal délivré par le régulateur au système à régler
Le Bruit v(t) : Signal aléatoire représentant les perturbations agissant sur le système à régler
Erreur ou écart e(t) : Différence entre consigne w(t) et grandeur réglée y(t) : e(t) = w(t) – y(t)

## Slide 23
Notion de systèmes asservis
3. Schéma bloc d’une régulation automatique
Les signaux d’entrée du système de régulation automatique sont les suivants :
Consigne w(t) (plusieurs en régulation multi-variable).
Perturbation v(t) (perturbation de charge, pouvant être de différentes
natures et intervenant à plusieurs endroits dans le système).
Bruit de mesure n(t) (perturbation de signal).
Les signaux de sortie sont :
Grandeur réglée y(t) (plusieurs en régulation multivariable).
3.2.Principaux signaux d’un système de régulation automatique

## Slide 24
Notion de systèmes asservis
3. Schéma bloc d’une régulation automatique
3.3.Régulation en boucle ouverte
Ne dispose pas de chaîne de retour, ni de mesure de l’erreur d’asservissement.
Avantages :
  Simplicité de la commande et de sa mise en œuvre
  Ajustement rapide des paramètres
  Fonctionnement aisé en temps réel
Inconvénients :
  Pas de mesure de l’erreur, pas d’information sur la précision de l’asservissement
  Nécessite une très bonne connaissance des paramètres
  Non robuste
  Non rejet des perturbations
  Conduite d’un véhicule dans le noir.

## Slide 25
Notion de systèmes asservis
4. Qualité attendues d’une régulation
Pour définir l’objectif global d’une régulation, les critères qualitatifs du cahier de charge sont traduit par des critères quantitatif. Les qualités les exigés en industrie sont:
La stabilité
La Précision
La rapidité

## Slide 26
Notion de systèmes asservis
4. Qualité attendues d’une régulation
Un système est instable si la réponse observée :
Oscille
Subit une croissance irréversible négative ou positive
4.1. Stabilité

## Slide 27
Notion de systèmes asservis
4. Qualité attendues d’une régulation
Conséquences de l’instabilité d’un système :
Risque de détérioration physique du procédé
4.1. Stabilité
Objectif non atteint

## Slide 28
Notion de systèmes asservis
4. Qualité attendues d’une régulation
Un système est stable si :
pour une variation d’amplitude finie de la consigne ou d’une perturbation, la mesure de la grandeur à maîtriser se stabilise à une valeur finie
4.1. Stabilité

## Slide 29
Notion de systèmes asservis
4. Qualité attendues d’une régulation
Elle représente l’écart entre la consigne demandée et la mesure en régime permanent. Plus l’écart statique est petit, plus le système est précis:
4.2. Précision statique

## Slide 30
Notion de systèmes asservis
4. Qualité attendues d’une régulation
Elle représente l’écart entre la consigne demandée et la mesure en régime permanent. Plus l’écart statique est petit, plus le système est précis:
4.2. Précision statique
p2
p1
P1 = Précision du système 1
P2 = Précision du système 2
Le ystème1 est donc plus précis que le système2

## Slide 31
Notion de systèmes asservis
4. Qualité attendues d’une régulation
Ecart en régime transitoire
4.2. Précision statique

## Slide 32
Notion de systèmes asservis
4. Qualité attendues d’une régulation
La rapidité d’un système régulé s’évalue par le temps que met la réponse à entrer dans une zone à ±5 % de sa variation finale (soit entre 95 % et 105 %).
4.2. Rapidité

## Slide 33
Notion de systèmes asservis
4. Qualité attendues d’une régulation
4.2. Rapidité

## Slide 34
Modélisation mathématiques des SA
1. La transformée de Laplace
1.1. Définition
A une fonction du temps f(t), définie sur R et supposée nulle pour t négatif. On appelle la transformée de Laplace de f, la fonction F définie par :
Où p est une variable complexe : p = sigma + jw

## Slide 35
Modélisation mathématiques des SA
1. La transformée de Laplace
1.1. Définition
Exemple : Calculer la transformer de Laplace du signal suivant :

## Slide 36
Modélisation mathématiques des SA
1. La transformée de Laplace
1.1. Définition
Exemple : Calculer la transformer de Laplace du signal suivant :

## Slide 37
Modélisation mathématiques des SA
1. La transformée de Laplace
1.2. Propriétés
Linéarité

## Slide 38
Modélisation mathématiques des SA
1. La transformée de Laplace
1.2. Propriétés
Dérivation

## Slide 39
Modélisation mathématiques des SA
1. La transformée de Laplace
1.2. Propriétés
Intégration

## Slide 40
Modélisation mathématiques des SA
1. La transformée de Laplace
1.2. Propriétés
Théorème des limites

## Slide 41
Modélisation mathématiques des SA
1. La transformée de Laplace
1.2. Propriétés
Théorème du retard

## Slide 42
Modélisation mathématiques des SA
1. La transformée de Laplace
1.3. Table des TL

## Slide 43
Modélisation mathématiques des SA
1. La transformée de Laplace
1.4. Utilisation
La TL est utilisée pour la résolution des équations différentielles décrivant les procédés physique
L’avantage d’utilisée la TL est qu’il est possible de représenter le système sous forme de bloc

## Slide 44
Modélisation mathématiques des SA
1. La transformée de Laplace
1.4. Exercices d’application
Calculer la transformé de Laplace de l’impulsion de Dirac et du signal échelon unité suivant :
U(t) = 0 pour t<0 et u(t) = 1 pour t>0
Impulsion de Dirac
Echelon unité

## Slide 45
Modélisation mathématiques des SA
1. La transformée de Laplace
1.4. Exercices d’application
Calculer la transformé de Laplace du signal rampe suivant :
v(t) = t.u(t)

## Slide 46
Modélisation mathématiques des SA
1. La transformée de Laplace
1.4. Exercices d’application

## Slide 47
Modélisation mathématiques des SA
1. La transformée de Laplace
1.4. Exercices d’application
Soit le circuit RL suivant :

## Slide 48
Modélisation mathématiques des SA
1. La transformée de Laplace
1.4. Exercices d’application

## Slide 49
Modélisation mathématiques des SA
1. La Fonction de transfert
1.1. Définition
Soit un système quelconque d’ordre m, l’équation différentielle s’écrit :

## Slide 50
Modélisation mathématiques des SA
1. La Fonction de transfert
1.1. Définition
On se place dans le cas des conditions initiales nulles et nous appliquons
la transformée de Laplace, nous avons :
D’où :

## Slide 51
Modélisation mathématiques des SA
1. La Fonction de transfert
1.1. Définition
Comme cette fonction est une fraction rationnelle de deux polynômes en p, il est possible de factoriser ces deux polynômes dans le corps des complexes. On obtient :
Zi sont les appelés les Zéros de la fonction de transfert G(p)
Di sont les appelés les pôles de la fonction de transfert G(p)

## Slide 52
Modélisation mathématiques des SA
1. La Fonction de transfert
1.2. FT pour des systèmes en séries

## Slide 53
Modélisation mathématiques des SA
1. La Fonction de transfert
1.3. FT pour des systèmes en parallèles

## Slide 54
Modélisation mathématiques des SA
1. La Fonction de transfert
1.4. FT pour un asservissement
Fonction de transfert en boucle fermée(FTBF) du système est définit par :

## Slide 55
Modélisation mathématiques des SA
1. La Fonction de transfert
1.4. FT pour un asservissement
Fonction de transfert en boucle ouverte(FTBF) du système est définit par :
Dans le cas d’une boucle à retour unitaire, on a B( p) = 1.

## Slide 56
Modélisation mathématiques des SA
1. La Fonction de transfert
1.5. Résolution d’un problème à l’aide de la FT
La connaissance de la FT du système (qui s’écrit immédiatement à partir de l’équation différentielle) fournit la relation entre S( p) et E( p) c’est-à-dire entre les transformées de Laplace respectives de la sortie et de l’entrée du système :
A partir de la table de la transformée de Laplace on peut retrouver l’expression s(t) de S(p)

## Slide 57
Modélisation mathématiques des SA
2. Exercices d’applications
2.1. Exercice 1

## Slide 58
Modélisation mathématiques des SA
2. Exercices d’applications
2.2. Exercice 2

## Slide 59
Modélisation mathématiques des SA
2. Exercices d’applications
2.2. Exercice 3

## Slide 60
Dynamique des Systèmes Asservis
1. Introduction
Généralement, on applique à l’entrée d’un système un signal temporel, que la sortie suit plus ou moins suivant le système à étudier.
Les objectifs de l’analyse de la dynamique des SA sont :
  de pouvoir comparer les performances de différents systèmes suivant un signal d’entrée bien défini,
  mais aussi de pouvoir appréhender le système de commande idéal pour ce type de système.

## Slide 61
Dynamique des Systèmes Asservis
1. Introduction
Suivant la nature du signal mis en entrée, différentes informations peuvent être obtenues.
  Avec un signal temporel, nous pouvons caractériser la rapidité, la précision et la stabilité du système.
  Avec un signal fréquentiel, nous pourrons déterminer la stabilité, le filtrage, le déphasage provoqué par le système

## Slide 62
Dynamique des Systèmes Asservis
1. Introduction
Les signaux appliqués sont :
  Un Dirac,
  Un échelon,
  Une rampe,
  Une excitation harmonique

## Slide 63
Dynamique des Systèmes Asservis
2. Signaux d’entrées

## Slide 64
Dynamique des Systèmes Asservis
2. Signaux d’entrées

## Slide 65
Dynamique des Systèmes Asservis
2. Signaux d’entrées

## Slide 66
Dynamique des Systèmes Asservis
3. Régime transitoire et permanent

## Slide 67
Dynamique des Systèmes Asservis
3. Régime transitoire et permanent
2.1. Régime transitoire
Lorsqu’un système est soumis aux entrées précédentes, il lui faut un certain temps pour atteindre son régime permanent. La période entre t=0 et ce régime permanent est appelée régime transitoire.

## Slide 68
Dynamique des Systèmes Asservis
3. Régime transitoire et permanent
2.1. Régime transitoire

## Slide 69
Dynamique des Systèmes Asservis
3. Régime transitoire et permanent
2.1. Régime transitoire

## Slide 70
Dynamique des Systèmes Asservis
3. Régime transitoire et permanent
2.1. Régime permanent

## Slide 71
Dynamique des Systèmes Asservis
3. Erreur statique d’un système Asservis

## Slide 72
Dynamique des Systèmes Asservis
3. Erreur statique d’un système Asservis
3.1. Erreur statique dû à la consigne

## Slide 73
Dynamique des Systèmes Asservis
3. Erreur statique d’un système Asservis
3.1. Erreur statique dû à la consigne

## Slide 74
Dynamique des Systèmes Asservis
3. Erreur statique d’un système Asservis
3.2. Erreur statique dû à la perturbation : E(p) = 0

## Slide 75
Dynamique des Systèmes Asservis
4. Exercice d’application

## Slide 76
Dynamique des Systèmes Asservis
4. Exercice d’application

## Slide 77
Dynamique des Systèmes Asservis
4. Exercice d’application

## Slide 78
Dynamique des Systèmes Asservis
4. Exercice d’application

## Slide 79
Dynamique des Systèmes Asservis
4. Exercice d’application

## Slide 80
Analyse Fréquentielle des Systèmes
1. Introduction

## Slide 81
Analyse Fréquentielle des Systèmes
2. Analyse Fréquentielle

## Slide 82
Analyse Fréquentielle des Systèmes
3. Calcul du gain et de la phase

## Slide 83
Analyse Fréquentielle des Systèmes
4. Calcul du gain et de la phase

## Slide 84
Analyse Fréquentielle des Systèmes
4. Lieu de Nyquist

## Slide 85
Analyse Fréquentielle des Systèmes
4. Lieu de Nyquist

## Slide 86
Analyse Fréquentielle des Systèmes
4. Lieu de Nyquist

## Slide 87
Analyse Fréquentielle des Systèmes
4. Lieu de Nyquist

## Slide 88
Analyse Fréquentielle des Systèmes
5. Lieu de Bode

## Slide 89
Analyse Fréquentielle des Systèmes
5. Lieu de Bode

## Slide 90
Etude des systèmes linéaires du 1er et du 2nd Ordre
1. Ordre d’un système

## Slide 91
Etude des systèmes linéaires du 1er et du 2nd Ordre
1. Systèmes du 1er ordre
Un système du 1er ordre est un système régis par une équations différentielles de degré 1. Leur fonction de transfert possède donc au maximum un zéro et un pôle.

## Slide 92
Etude des systèmes linéaires du 1er et du 2nd Ordre
1. Systèmes du 1er ordre
1.1. Réponse temporelle d’un système du 1er Ordre

## Slide 93
Etude des systèmes linéaires du 1er et du 2nd Ordre
1. Systèmes du 1er ordre
1.1. Réponse temporelle d’un système du 1er Ordre

## Slide 94
Etude des systèmes linéaires du 1er et du 2nd Ordre
1. Systèmes du 1er ordre
1.1. Réponse temporelle d’un système du 1er Ordre

## Slide 95
Etude des systèmes linéaires du 1er et du 2nd Ordre
1. Systèmes du 1er ordre
1.1. Réponse temporelle d’un système du 1er Ordre

## Slide 96
Etude des systèmes linéaires du 1er et du 2nd Ordre
1. Systèmes du 1er ordre
1.1. Réponse temporelle d’un système du 1er Ordre

## Slide 97
Etude des systèmes linéaires du 1er et du 2nd Ordre
1. Systèmes du 1er ordre
1.1. Réponse temporelle d’un système du 1er Ordre

## Slide 98
Etude des systèmes linéaires du 1er et du 2nd Ordre
1. Systèmes du 1er ordre
1.1. Réponse temporelle d’un système du 1er Ordre

## Slide 99
Etude des systèmes linéaires du 1er et du 2nd Ordre
1. Systèmes du 1er ordre
1.1. Réponse temporelle d’un système du 1er Ordre

## Slide 100
Etude des systèmes linéaires du 1er et du 2nd Ordre
1. Systèmes du 1er ordre
Un système du 1er ordre est un système régis par une équations différentielles de degré 1. Leur fonction de transfert possède donc au maximum un zéro et un pôle.